PltToPic V 1.0 - Konvertierungsprogramm
                                     
                             geschrieben von
                                     
                                     
                             Christian Stryi
                              FHTE Esslingen
                                TI4 (1992)

                                     








1 Beschreibung des Programms
  ==========================

    Mit Hilfe des Programmes kann man die mit z.B.

      * PSPICE - PROBE Ver. 5.0a (Demoversion)
      * AutoCAD V11.0
      * MatLab
      * CasCASe Version 3.51SW

    erstellten Plot-Dateien in Tex-Befehle umwandlen. Das Programm
    ist noch l„ngst nicht perfekt, da ich bis jetzt keine eindeutige
    Beschreibung der Ploter-Befehle finden konnte. Falls sie eine
    Befehlsliste des HPGL-Plotters besitzen bitte schicken Sie
    sie an meine Adresse:

        Christian Stryi
        Eichendorffweg 3

        7057 Winnenden

    damit ich mein Programm so schreiben kann, daá es jedes PLOT-File
    umwandlen kann. Sie erhalten dann mein verbessertes Programm
    kostenlos.

    Sieht die Plot-Datei PLOT.PLT beispielsweise so aus:

        IN;
        SC0,150,0,105;
        PU;PA0,0;EA150,105;PU;
        PA30,40;LBBeispiel f�r eine Plotdatei;
        PA30,39;PD90,39;PU;
        PA10,10;CI3;

    wird nach einer Konvertierung die entsprechende TeX Datei PLOT.PIC  so
    aussehen:

        \unitlength=1mm
        \special{em:linewidth 0.4pt}
        \linethickness{0.4pt}
        \begin{picture}(150.00,105.00)
        \put(0.00,0.00){\framebox(150.00,105.00)[cc]{}}
        \put(30.00,40.00){\makebox(0,0)[lb]{Beispiel f\"ur eine Plotdatei}}
        \emline{30.00}{39.00}{1}{90.00}{39.00}{3}
        \put(10.00,10.00){\circle{3.00}}
        \end{picture}

    Diese PLOT.PIC Datei kann man einfach in die Textdatei mit dem Befehl
    \input{PLOT.PIC} einbinden. Sie ist auch TexCAD-tauglich, d.h. man
    kann sie weiter mit TexCAD bearbeiten.

2 Bedingung des Programms
  =======================

2.1 Aufruf
    ======

    Das Programm kann optional mit einer oder mit zwei Dateinamen
    ausgerufen werden.

        C:\MYTEX>plttopic plotdat[.ext] [picdat[.ext]] [\optionen]

    Die Voreingestellte Erweiterung f�r den erste
    Dateinamen ist .PLT und damit wird die PLOT-Datei angegeben. Der
    zweite Dateinamen besitz die Standarderweiterung .PIC und muá nicht
    angegeben werden. Ist das der Fall, wird f�r den zweiten Dateinamen der
    Name der ersten Datei mit der Erweiterung .PIC genommen.

    Einige Beispiele:

    DOS Befehl                            1. Dateiname   2. Dateiname
    -------------------------------------------------------------------
    C:\MYTEX>plttopic plot                PLOT.PLT       PLOT.PIC

    C:\MYTEX>plttopic plot.tmp            PLOT.TMP       PLOT.PIC

    C:\MYTEX>plttopic plot.tmp bild       PLOT.TMP       BILD.PIC

    C:\MYTEX>plttopic plot bild.bld       PLOT.PLT       BILD.BLD
    -------------------------------------------------------------------


2.2 Optionen
    ========

    Bis jetzt k”nnen nur zwei Optionen angegeben werden:

    /kg     * (Keine Grafik benutzen)

              Falls probleme mit Grafikkarte auftreten sollen, kamm man
              mit dieser Option das Umschalten in den Grafikmudus
              verhindert werden.

    /bb??   * (BildschirmBreite in mm)

              Die  Dimensionierung des Bildes ist auf 150x100mm eingestellt.
              Wunscht man eine andere Breite (z.B. 200mm) muá die
              Option /bb200 angegeben werden.

2.3 Die LOG-Datei
    =============

    W„hrend der Umwandlung wird eine LOG-Datei erzeugt. Sie enth„lt
    Informationen �ber die Befehle, die bis jetzt nicht erkannt werden und
    Haltezeichen f�r den TE.EXE - Editor, um  Schriftgr”áen  nachtr„glich
    editieren zu k”nnen, denn bis jetzt kann das Programm die Schriftgr”áen
    selbst nicht umsetzen.

3 Zusatzinformationen
  ===================

    * Die Fehler habe ich weitgehend beseitigt. Es tritt aber ein
      Runtime error 101, wenn die Diskette oder Festplatte voll ist.

    * Das Programm kann mit <Ctrl> <C>, <Crtl> <Untbr> oder mit <ESC>-Taste
      abgebrochen werden, wobei <Crtl> <Untbr> nicht enpfuhlen wird,
      da die ge”ffneten Dateien nicht geschlossen werden.

WICHTIG !  WICHTIG
==================

    Das ist ein Shareware-Programm. Falls Sie das Programm benutzen wollen,
    zahlen Sie keine 100 DM an mein Konto!
                     =====